Sygn. SOiO.271.1.2014                                                                     Załącznik nr 1 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OFERTA TECHNICZNA

„Dostawa jednej sztuki fabrycznie nowego autobusu dla osób niepełnosprawnych w konfiguracji minimum 22 + 1 przystosowanego do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach”.

| Lp. | Wymagane parametry techniczne i wyposażenie samochodu | Oferowane parametry techniczne i wyposażenie samochodu TAK SPEŁNIA/ NIE SPEŁNIA |
| --- | --- | --- |
|  | Samochód fabrycznie nowy wyprodukowany w 2014 roku typu Autobus minimum miejsc siedzących 22+1 z możliwością przystosowania na 1 wózek inwalidzki |  |
| Silnik |
|  | Silnik wysokoprężny o pojemności od 1900-2300 cm3 |  |
|  | Silnik o mocy maksymalnej minimum 160 KM |  |
|  | Zużycie energii, emisja dwutlenku węgla i emisje zanieczyszczeń : tlenków azotu, cząsteczek stałych oraz węglowodorów zgodnie z Normą Euro 6. |  |
| Wnętrze/Zabudowa typu autobus |
| Przestrzeń pasażerska |
|  | Komplet foteli sztywnych z pasami bezpieczeństwa i podłokietnikami, |  |
|  | Wykładzina antypoślizgowa na podłodze |  |
|  | Przystosowanie miejsc siedzących (z tyłu pojazdu) do łatwego demontażu (w przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim) |  |
|  | Wybijaki szyb samochodowych, zamontowane na ścianach bocznych + oznaczenie wyjść awaryjnych, |  |
|  | Wieszaki ubraniowe na słupkach bocznych |  |
|  | Tapicerka słupków okiennych lub zamiast tapicerowania słupków okiennych zamontowanie ramek okiennych (parapety i słupki okienne) z tworzywa ABS (łatwo zmywalne), a ściany podokienne wraz z sufitem pokryte tapicerką. |  |
|  | Poręcz zabezpieczająca przy drzwiach wejściowych po prawej i lewej stronie |  |
|  | Zasłonki przeciwsłoneczne w oknach i przyciemniane szyby |  |
|  | Obniżony stopień wejścia (wejście przednie) |  |
|  | Stanowisko wózka inwalidzkiego z najazdami : Szyny transportowe, pasy 4 pkt do mocowania wózka, pasy 2 pkt do mocowania pasażera |  |
|  | Zestaw do szybkiego demontażu Najazdy składane 2m |  |
|  | Oznakowanie pojazdu z przodu i z tyłu pojazdu symbolem „inwalidzi” |  |
|  | Wentylator wyciągowy |  |
|  | Luk dachowy ( wyjście awaryjne) |  |
|  | Wentylator nadmuchowy |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie - przedziału pasażerskiego, lampki przystosowane do jazdy nocnej, oświetlenie przy stopniu bocznym – wejściowym |  |
| Skrzynia biegów |
|  | Skrzynia biegów mechaniczna minimum 6 biegów |  |
| Układ hamulcowy i jezdny |
|  | Układ hamulcowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie do przewozu osób niepełnosprawnych |  |
|  | Hamulce tarczowe na przedniej i tylnej osi Hamulec postojowy Wskaźnik zużycia klocków hamulcowych Układ hamulcowy z systemem ABS, ASR i EBV lub równoważny Asystent hamowania (BAS) lub równoważny |  |
| Układ kierowniczy |
|  | Hydrauliczne wspomaganie układu kierowniczego |  |
|  | Blokada koła kierownicy |  |
| Ogumienie |
|  | Felgi stalowe i opony zimowe - kpl |  |
|  | Opony letnie z felgami stalowymi - kpl |  |
|  | Koło zapasowe pełnowymiarowe z kluczem do wymiany kół szt 1 |  |
| Okna i drzwi |
|  | Szyby przyciemnione |  |
|  | Drzwi od strony kierowcy |  |
|  | Drzwi dla pasażerów przednie |  |
|  | Drzwi tylne – drzwi dwuskrzydłowe (na wózek) |  |
|  | Kieszeń siatkowa w drzwiach dwuskrzydłowych |  |
|  | Szyby otwierane elektrycznie w drzwiach przednich |  |
| Pozostałe |
|  | Chlapacze ( na tył i przód) |  |
|  | Poduszka powietrzna – kierowcy |  |
|  | Immobilizer |  |
|  | Klimatyzacja manualna z regulacją temperatury (przestrzeń kierowcy); Klimatyzacja dachowa fabrycznie montowana przez producenta auta bazowego z rozprowadzeniem centralnym (przestrzeń pasażerska) |  |
|  | Półki bagażowe – 2 rzędy |  |
|  | Alarm antywłamaniowy |  |
|  | Fotel kierowcy z regulacją wysokości podłokietnika z pełną regulacją |  |
|  | Lusterka zewnętrzne sterowane i ogrzewane elektrycznie |  |
|  | Napęd na koła tylne |  |
|  | Radio |  |
|  | Nagłośnienie części pasażerskiej minimum dwa głośniki + mikrofon |  |
|  | Gaśnica samochodowa o wadze dostosowanej do oferowanego modelu samochodu (zamontowana) |  |
|  | Apteczka pierwszej pomocy z wyposażeniem (zamontowana) |  |
|  | Tachograf cyfrowy |  |
|  | Trójkąt, klin pod koła |  |
|  | Podnośnik hydrauliczny |  |
|  | Ogranicznik prędkości 100km/h |  |
|  | Lakier zwykły z wyłączeniem koloru białego i czerwonego |  |
|  | Asystent ruszania |  |
|  | Dodatkowe ogrzewanie wodne |  |
|  | Dokumentacja umożliwiająca pierwszą rejestrację pojazdu |  |
| Wykonawca udziela gwarancji |
|  | Okres gwarancji – minimum 24 miesiące na cały pojazd bez limitu kilometrów |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 24 m-ce na lakier |  |
|  | Okres gwarancji- minimum 10 lat na perforacje nadwozia |  |

Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwa homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami

prawa.

- spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury

w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego

wyposażenia (Dz. U. z 2013 r., poz. 951, z późn. zm.).

Wyposażenie dodatkowe samochodu zgodnie z wymogami przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 poz .1137 z późn. zm.).

Wykonawca wpisuje „TAK, SPEŁNIA” lub „NIE SPEŁNIA”, a tam gdzie jest wymagane podaje konkretną wartość lub wymagane informacje.

………………………………………………………………………………………………..

miejscowość			data                          podpis osoby uprawnionej