Załącznik nr 2 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont drogi gminnej Niedźwiada - Na Mądro ( nr ewid. dz 124,115 ) w km 0+000 do 0+300 w miejscowości Niedźwiada

Lp.	Zakres robót	Jednostka miary	Ilość robót
1	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonane przy użyciu równiarki samojezdnej	godz	3
2	Mechaniczne usunięcie humusu gr 10 cm z transportem urobku na odległość 1km	m2	150
3	Roboty ziemne gr 20 cm wykonane koparkami z transportem urobku na odległość1 km	m2	450
4	Warstwa odcinająca z piasku gr 10 cm	m2	450
5	Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego / ( tłuczeń) grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	1000
6	Górna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (mieszanka 0-31.5 ) grubości 10 cm	m2	1000
7	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową	m2	1000
8	Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno -bitumicznej gr 4 cm	m2	1000
9	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową szybko rozpadową	m2	1000
10	Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno -bitumicznej gr 4 cm	m2	1000
11	Pobocza z kruszyw łamanych gr 10 cm	m2	300
12	Odmulenie rowów	mb	250
	RAZEM
	PODATEK VAT	23,00%
	OGÓŁEM