Załącznik Nr 3 do SIWZ

GMINA  ROPCZYCE

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

I. WSTĘP

1.1. Przedmiot zamówienia .

Przedmiotem niniejszego Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia są wymagania techniczne dla usług świadczonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych, wewnętrznych, chodników i parkingów zlokalizowanych  na terenie miasta i gminy Ropczyce w sezonie zimowym 2016/2017 w okresie od daty zawarcia umowy do 31.03.2017 r.

CPV 90611000-3, CPV 90620000-9,  CPV 90630000-2

Zakres stosowania .

Niniejszy szczegółowy opis przedmiotu zamówienia obowiązuje przy wykonywaniu i odbiorze usług prowadzonych w ramach zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie miasta i gminy Ropczyce w zadaniach od  nr 1 do nr 15.

- PRACE  PRZYGOTOWAWCZE.

- Warunki organizacyjne.

2.1.1 Sprzęt powinien być przygotowany w takim stopniu, aby mógł być gotowy do użycia w ciągu 2 godzin od wezwania.

2.1.2. Pojazdy samochodowe oraz ciągniki używane do wykonywania prac przy odśnieżaniu dróg i zwalczaniu śliskości zimowej powinny być wyposażone w ostrzegawczy sygnał błyskowy barwy żółtej.

- Szczegółowy opis:

3.1. Zadanie Nr 1

Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych na łącznej długości  14,8 km oraz chodników i parkingów o łącznej powierzchni  24 459 m2 na terenie miasta Ropczyce.

Zadanie obejmuje:

- odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 4,0 – 7,0 m. wg załączonego wykazu, własnym sprzętem,

- zwalczanie śliskości na drogach  j.w. własną mieszanką piaskowo – solną natomiast na odcinku od świateł ( skrzyżowanie ulic K.K.Wielkiego z ul. Grunwaldzką do mostu na ul. Mickiewicza ) obustronne chodniki wraz z całym kompleksem Rynku  tj. teren  wokół pomnika jak również wokół fontanny  należy na bieżąco odśnieżać i posypywać piaskiem a w przypadku gołoledzi grysem  2 – 4mm. Na ww. terenie należy używać sprzętu lekkiego max do 1,5 tony  z lemieszem gumowym.

Ponadto odśnieżaniem objęte są schody  3 szt. przy ul. Barbary,1 szt. schodów przy ul. Parkowej.

- odśnieżanie i piaskowanie chodników, placów , parkingów i schodów  zgodnie  z podanym wykazem a w przypadku przerwania akcji zimowej oczyszczanie chodników, placów i parkingów jak w sezonie letnim ( zał. nr 1i 2 do opisu przedmiotu zamówienia – zamienne oczyszczanie),

- po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarstniającego zarówno przy krawężniku  jak też na chodnikach, placach i parkingach,

- wywóz nieczystości ( opróżnianie koszy ulicznych   znajdujących się na terenie miasta),

- wywóz  śniegu w okresie mocnych opadów ,

7) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania,

8) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu,

9) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania .

Ponadto zakres usługi obejmuje:

1) opróżnianie koszy ulicznych z terenu całego miasta, utrzymanie ich czystości oraz wywóz nieczystości na wysypisko – w centrum miasta zlokalizowanych jest 54 sztuk koszy betonowych o pojemności 40l oraz 25 sztuk koszy stalowych o pojemności 20l,

2) dekoracja miasta flagami z okazji świąt państwowych oraz innych okoliczności (flagi do dekoracji przekazuje zamawiający i są one zawieszane na uchwytach zamontowanych przy 60 lampach oświetleniowych, prace winny być wykonane w terminie 24 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego),

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3 % mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi.

Odśnieżanie dróg oraz piaskowanie należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową wynikającą z całości zamówienia tj. za okres 5 m.-cy ( netto i brutto ) natomiast w załączniku do oferty należy podać kwotę ryczałtową zimowego utrzymania za 1 m -c w rozbiciu na stawki za:

- odśnieżanie 1 km drogi

- piaskowanie 1 km drogi

- zimowe utrzymanie chodników, placów i parkingów wg wykazu za 1 m.-c

- zamienne oczyszczanie chodników, placów i parkingów wg wykazu jak w sezonie letnim wraz z wywozem nieczystości za 1 m.-c

Miesięczne rozliczenie kwoty ryczałtowej do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni (w odniesieniu do 30 dni) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiająceg .

Technologia i zakres oczyszczania winny spełniać wymogi ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 13 września 1996 r. ( Dz. U. Nr 132 poz. 622 ) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku ustalony w Uchwale Nr XX/194/16 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2016 r.

3.2. Zadanie Nr 2

Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych i ulic zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce na łącznej długości 20,2 km

Zadanie obejmuje:

1. odśnieżanie drogi o szerokości od 4,0 do 6,0m. na odcinku o długości  łącznej 20,2 km własnym sprzętem wg załączonego wykazu.

2. zwalczanie śliskości na drodze j.w.  własną mieszanką piaskowo – solną

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3% mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi .

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W załączniku do oferty należy podać kwotę  za zimowe utrzymanie 20,2 km w rozbiciu na stawkę za:

- Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin ( miesięcznie ) potwierdzonych przez Zamawiającego.

3.3. Zadanie Nr 3

Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem dróg gminnych (ulic) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem na długości 8,085 km.

Zadanie  obejmuje:

1. odśnieżanie drogi o szerokości od 6,00 m do 10,0 m. na odcinku o długości  łącznej 8,085 km własnym sprzętem wg załączonego wykazu, odśnieżanie chodnika o szerokości 1,50 m oraz ścieżki rowerowej o szerokości 2,0 m wraz zatokami parkingowymi.

2. zwalczanie śliskości na drodze j.w. oraz chodniku i ścieżce rowerowej własną mieszanką piaskowo – solną  lub solanką.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3% mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki z materiałami uszarstniającymi.

Odśnieżanie drogi należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W załączniku do oferty należy podać kwotę  za zimowe utrzymanie 8,085 km w rozbiciu na stawkę za:

- Jednoczesne odśnieżanie i zwalczanie śliskości  za 1 godzinę pracy.

Miesięczne rozliczenie kwoty do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych godzin ( miesięcznie ) potwierdzonych przez Zamawiającego .

3.4. Zadanie Nr 4

Usługi związane ze stałym zimowym utrzymaniem ulic i chodników zlokalizowanych na terenie Osiedla Północ i Czekaj na łącznej długości 7,23 km/2660m2

Zadanie obejmuje:

1) odśnieżanie dróg (ulic) o szerokości 3,50 – 7,0 m. własnym sprzętem wg załączonego wykazu,

2) zwalczanie śliskości na drogach j.w. własną mieszanką piaskowo – solną w miejscach niebezpiecznych tj. zakręty, podjazdy i skrzyżowania,

3) odśnieżanie i piaskowanie ulic, chodników i parkingów  zgodnie  z podanym wykazem,

4) po zakończeniu zimowego utrzymania dróg uporządkowanie zalegającego materiału uszarstniającego zarówno przy krawężniku  jak też na chodnikach, placach i parkingach,

5) wywóz  śniegu w okresie mocnych opadów,

6) utrzymanie drożności kanalizacji deszczowej w okresie prowadzonej akcji zimowego utrzymania ,

7) oczyszczanie progów zwalniających z naboju śniegowego i lodu,

8) oczyszczenie osadników kratek ściekowych z piasku po zakończeniu akcji zimowego utrzymania.

Do zwalczania śliskości należy przyjąć 3 % mieszankę piaskowo - solną natomiast na odcinkach gdzie spadki podłużne przekroczą 4% lub występują niebezpieczne skrzyżowania z drogami albo niebezpieczne łuki poziome należy użyć mieszanki  z materiałami uszarstniającymi.

Odśnieżanie dróg należy wykonywać na całej szerokości jezdni, tylko w przypadku wystąpienia zjawisk atmosferycznych dopuszcza się występowanie luźnego śniegu do 4 godz.

W formularzu oferty należy podać kwotę ryczałtową zimowego utrzymania za 1 dzień zimowego utrzymania.

Miesięczne rozliczenie kwoty ryczałtowej do fakturowania odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości przepracowanych dni (w odniesieniu do 30 dni) odpowiednio do rodzaju świadczonej usługi potwierdzonej przez Zamawiającego.

3.5. Zadanie od Nr 5 do Nr 15

Zadanie Nr 5

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Gnojnica Dolna, Gnojnica Wola oraz Osiedla Ropczyce-Granice i Ropczyce-Brzyzna.

Zadanie Nr 6

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Łączki Kucharskie.

Zadanie Nr 7

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych   na terenie sołectwa Mała.

Zadanie Nr 8

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Niedźwiada.

Zadanie Nr 9

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie sołectwa Lubzina i Brzezówka.

Zadanie Nr 10

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie osiedla Ropczyce-Chechły oraz sołectwa Okonin.

Zadanie Nr 11

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie Osiedla Ropczyce - Śródmieście, Ropczyce - Pietrzejowa, Ropczyce - Witkowice, Ropczyce - Czekaj.

Zadanie Nr 12

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługiem wirnikowym.

Zadanie Nr 13

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta Ropczyce dmuchawą ciągnikową.

Zadanie Nr 14

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy Ropczyce dmuchawą ciągnikową.

Zadanie Nr 15

Usługi związane z interwencyjnym zimowym utrzymaniem dróg gminnych oraz wewnętrznych zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Ropczyce pługopiaskarką samochodową.

Zamówienie obejmuje wykonywanie usługi w zależności od panujących warunków atmosferycznych - na telefoniczne wezwanie Zamawiającego (upoważnionych: pracownika Urzędu Miejskiego Referat DGM lub sołtysa bądź przewodniczącego osiedla).

Rozliczenie wykonanej usługi do fakturowania będzie dokonywane po zakończeniu danego miesiąca, wg zaoferowanych stawek za 1 rob./godz. zgodnie z zapisem w karcie drogowej potwierdzonej przez zamawiającego.

Wykonywanie usług dotyczące  zadań od  Nr 5 do Nr 15 przyjmuje się następująco:

Praca przy odśnieżaniu dróg gminnych oraz wewnętrznych ciągnikiem wyposażonym w dwa napędy z pługiem jedno lub dwustronnym jak również przy dmuchawie ciągnikowej.

Wykonawca będzie wykonywał usługę na telefoniczne wezwanie we wszystkie dni tygodnia.

W przypadku awarii sprzętu przeznaczonego do świadczenia usługi, wykonawca może na czas naprawy za zgodą zamawiającego powierzyć wykonanie prac osobom trzecim, które również wykonują tożsame prace.

W przypadku nie wykonania usługi w żądanym dniu z przyczyn leżących po stronie wykonawcy lub w przypadku nienależytego wykonania usługi, zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy bez wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

Zamawiający przeprowadzi wyrywkową kontrolę świadczonych usług. W przypadku stwierdzenia nieuzasadnionych zmian wykonawca ponosi kary określone w umowie.

Przy wykonywaniu odśnieżania niedopuszczalne jest zasypywanie śniegu na drogi boczne  i wjazdy, przed skrzyżowaniami z drogami, śnieg powinien być usunięty na pobocze.

Zał. 1a do opisu przedmiotu zamówienia dla zad. Nr 1

(zamienne oczyszczanie)

Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych codziennym oczyszczaniem

1. ul. Krisego                                                       				- 0.075 km/ 180 m2

2. ul. Słowackiego                                               				- 0.270 km/ 410 m2

3. ul. Rynek str.południowa                                 				- 0.180 km

+ k/fontanny                                                                       			/1690 m2

4. ul. K.K.Wielkiego + parkingi                          				- 0.330 km/ 1300 m2

5. ul. Wyspiańskiego                                           				- 0.340 km/ 600 m2

6. ul. Sienkiewicza                                               				- 0.110 km/ 200 m2

7. ul. Kochanowskiego + parking USC              				-  0.240 km/ 400 m2

8. ul. Św. Floriana                                                 				- 0.040 km

9. ul. Bursztyna                                                     				- 0.040 km/ 60 m2

10. ul. Kościuszki                                                  				- 0,180 km/ 100 m2

11. ul. B. Nockowej                                              				- 0.040 km/ 120 m2

12. ul. Krakowska                                                   				- 0.250 km/ 300 m2

13. ul. Lisa Kuli                                                      				- 0.110 km

14. ul. Krótka                                                          				- 0.040 km

15. ul. Kilińskiego                                                   				- 0.330 km

16. chodniki w zieleni k/Super-Samu + parking    			/ 550 m2

17.ul.Ks.drJ.Zwierza                                               				- 0.200 km/ 800 m2

18.ul.Św.Barbary                                                     				- 0.100 km/ 200 m2

19.ul.Grunwaldzka (od PKS-u do ul.Ks. Zwierza)                 		/ 2000 m2

20.ul.Mickiewicza (od ul.Ks.Zwierza do ul.N.M.Panny)        		/ 2000 m2

21. Al. Ks. J Cieśli                                                                      		/540 m2

22. Punktowe zbieranie nieczystości stałych na parkingu przy ul. Św. Barbry (koło hurtowni) oraz za Urzędem Miejskim w Ropczycach.

23. ul. Zielona (od ul. Grunwaldzkiej do obwodnicy) 			-0,400 km/500 m2

Razem :                                                           				3,275 km/  11950 m2

Zał. 1b do opisu przedmiotu zamówienia dla zad. Nr 1 (zamienne oczyszczanie)

Wykaz ulic, chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych oczyszczaniem 2 razy w miesiącu

1.ul. Iwaszkiewicza                                    				- 0. 260 km

2.ul. Żeromskiego                                      				- 0. 160 km

3.ul. S.Udzieli                                            				- 0. 280 km

4.ul. A. Krajowej                                        			- 0. 250 km

5.ul. Parkowa                                              				- 0. 200 km

6.ul. Konopnickiej                                      				- 0.100 km/200 m2

7.ul. Monte Cassino                                    			-  0. 220 km

8.ul. Polna                                                   				-  0. 180 km

9.ul. Rataja                                                  				-  0. 328 km

10.ul.Broniewskiego                                   			-  0. 238 km

11.ul. Konarskiego                                      				-  0. 180 km

12.ul. Siewierskiego                                    			-  0.240 km/  250 m2

13.ul. K.K.Wielkiego (osiedle)                   			-  0.130 km

14.ul. Parkowa (deptak)                              			- / 800 m2

15.ul. Sportowa                                           			-  0, 180 km

16.ul.N.M.Panny                                          			- 0.250 km/ 400 m2

17.ul. Mickiewicza  i Grunwaldzka

(odc. od Laguny do  Moto-hurtu)         			- 2185  /1909 m2

18.ulica Józefa Mehoffera  od ulicy Piłsudskiego do ulicy

Ks. S. Skorodeckiego wraz z rondem, chodnikiem

i ścieżką rowerową                                       			- 0,900 /1400 m2

Razem :                                                          			6.28 km/  4959 m2

Zał. 1c do opisu przedmiotu  zamówienia dla Zad. Nr 1

Wykaz dróg gminnych (ulic) znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym utrzymaniem

1.ul. Krisego                                                                                  			- 0.075 km

2.ul. Słowackiego                                                                          		- 0.270 km

3.ul. Rynek                                                                                    		 	- 0.180 km

4.ul. K.K.Wielkiego                                                                      			- 0.530 km

5. ul. Wyspiańskiego                                                                      	- 0.610 km

6.  ul. Kościuszki                                                                             	- 0.280 km

7.  ul. Sienkiewicza                                                                         	 - 0.110 km

8. ul. Kochanowskiego                                                                    	- 0.280 km

9. ul. Konopnickiej                                                                          	- 0.120 km

10. ul. Bursztyna                                                                               	- 0.050 km

11. ul. Konarskiego                                                                           	- 0.180 km

12. ul. Siewierskiego                                                                         	- 0.250 km

13. ul. B. Nockowej                                                                           	- 0.040 km

14. ul. Krakowska                                                                              	- 0.250 km

15. ul. Wierzbowe Miasto                                                                 	 - 0.600 km

16. ul. Monte Cassino + ul. Polna                                                     	 - 0.445 km

17. ul. Lisa Kuli                                                                                  	- 0.110 km

18. ul. Krótka                                                                                    	 - 0.040 km

19. ul. Iwaszkiewicza, Żeromskiego,ul. S.Udzieli, A. Krajowej        	- 1.400 km

20. ul. Parkowa   + deptak  +   schody                                               	 - 0.700 km

21. ul. Kilińskiego                                                                              	 - 0.230 km

22. ul. Kolonia  + droga na komis + droga na Kubika                       	 - 3.500 km

23.ul.Masarska                                                                                 	- 0.350 km

24.ul.Grendysa                                                                                    	- 0.500 km

25. ul. Szkolna –                                                                               	 - 0.800 km

26. ul. Wiejska + droga na Dunaja                                                     	– 1.200 km

27.ul. Sportowa                                                                                  	 – 0.400 km

28.ul. Boczna N.M.Panny + ul. Korczaka                                         	 – 0.500 km

29.  droga od ul. Sw. Barbary do drogi E-4                                       	 – 0.200 km

30.   Dojazd do KROMEXU                                                              	 – 0.200 km

31.ul.Zielona od ul. Grunwaldzkiej do obwodnicy                             	- 0,400 km

Razem :                                                                                       	14,8 km

Zał. 1d do opisu przedmiotu zamówienia dla Zad. Nr 1

Wykaz chodników, placów i parkingów znajdujących się na terenie miasta Ropczyce objętych stałym zimowym utrzymaniem

| 1. ul. Krisego |  |  | 150 m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. ul. Słowackiego |  |  | 410 m2 |
| 3. ul. Rynek str. południowa + k/fontanny |  |  | 1600 m2 |
| 4. ul. K.K.Wielkiego + parkingi |  |  | 1300 m2 |
| 5. ul. Wyspiańskiego |  |  | 360 m2 |
| 6. ul. Kościuszki |  |  | 300 m2 |
| 7. ul. Sienkiewicza |  |  | 200 m2 |
| 8. ul. Siewierskiego |  |  | 250 m2 |
| 9. ul. B. Nockowej |  |  | 160 m2 |
| 10.ul. Krakowska |  |  | 300 m2 |
| 11.ul. Krótka |  |  | 60 m2 |
| 12.ul.3 go Maja + parking k/mostu |  |  | 1500 m2 |
| 13.chodniki w zieleni k/Super-Samu + parking |  |  | 350 m2 |
| 14.Aleja Ks. Cieśli |  |  | 360 m2 |
| 15.ul. Kochanowskiego + parking |  |  | 400 m2 |
| 16. ul. Mickiewicza +parking koło Caritasu(str.lewa do POM-u i str.prawa do CPN) |  |  | 4509 m2 |
| 17. ul. Grunwaldzka (str. Lewa od kręgielni i prawa od PKS-u do ul. Mickiewicza) |  |  | 5500 m2 |
| 18. ul. Konopnickiej |  |  | 240 m2 |
| 19.Parking za UM Ropczyce oraz przy budynku UM i przy ul. Św. Barbary |  |  | 1870 m2 |
| 20.ul. Kolejowa ( od ul. Piłsudskiego do ul. Przemysłowej |  |  | 700 m2 |
| 21.Przy ulicy łączącej ul. Św. Barbary do drogi E-4 |  |  | 200 m2 |
| 22.ul. Armii .Krajowej |  |  | 130 m2 |
| 23.ul. Szkolna |  |  | 500 m2 |
| 24. Parking przy ul. Piłsudskiego |  |  | 1200 m2 |
| 25. ul. Konarskiego |  |  | 110 m2 |
| 26. ul. Zielona wraz z terenem dworca PKS |  |  | 1800 m2 |

Razem :                                                                                                  24 459 m2

Załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia dla  Zad. Nr 2

ul. Zielona do Niedźwiady (od obwodnicy k/p.Pachlity

wraz z łącznikami: Na Marcia, Surmana i Na Świdra)                          	11,2 km

ul. Strażacka                                                                                		 0,50 km

ul. Św. Anny                                                                                           	 0,50 km

droga Mała – Jamszcze – Brzeziny                                                        	 4,00 km

Witkowice-Gnojnica Kopiec                                                                   	2,50km

Łączki Kucharskie – Bokocie                                                                 	1,50 km

Razem                                                                                                    	20,2 km

Załącznik nr 3  do opisu przedmiotu zamówienia dla Zad. Nr 3

Wykaz dróg gminnych  (ulic) znajdujących się na terenie miasta i gminy Ropczyce  objętych stałym zimowym utrzymaniem

- droga relacji Brzezówka od E4 przez ulicę Przemysłową (do Zakładów

Magnezytowych) a następnie do ulicy Kard. St. Wyszyńskiego           	 -  5,000 km

2. ulica Grunwaldzka (od ulicy Kolejowej) oraz ulica Mickiewicza

(do przepustu koło MOTO -HURTU)                                                       	 	-    2,185 km

3.  ulica Józefa Mehoffera  od ulicy Piłsudskiego do ulicy Ks. S. Skorodeckiego

wraz z rondem, chodnikiem i ścieżką rowerową                                       	-    0,900 km

Razem :                                                                                                 		8,085 km

Zał. nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia dla zadania Nr 4

Wykaz dróg gminnych (ulic) oraz chodników  znajdujących się na terenie Osiedla Północ i Czekaj objętych stałym zimowym  utrzymaniem

- ul. Rataja wraz z ulicami bocznymi         	-    0,900 km + chodnik 400 mb

- ul. Asnyka  wraz  z ulicami bocznymi     	-    0,850 km

- ul. Broniewskiego                                    	-    0,230 km

- ul. Pułaskiego                                           	-    1,600 km  + chodnik  450 mb

- ul. Warzywna                                          	-    1,100 km  + chodnik   970 mb

- ul. Słoneczna                                            	-    1,100 km  + chodnik   120 mb

- ul. Kwiatowa                                             	-    0,500 km

- ul. Łąkowa                                                 	-    0,350 km

- ul. Ogrodowa                                             	-    0,300 km

- ul. Boczna od ul. Przemysłowej               	-   0,300 km   ( w kier. Sp. Pokój )

Razem :                                                             	7,23km - 1940 mb /2660 m2