ZS GD   3201 /2 / 1/ 2013

Załącznik Nr 2

- OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn. Modernizacja pomieszczeń biblioteki pod potrzeby  nowoutworzonego oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Małej w ramach projektu „Maluch w przedszkolu”,                       nr POKL.09.01.01-18-011/13 realizowanym przez Gminę Ropczyce / Zespół Szkół  w Gnojnicy Dolnej w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie  9.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący budynek szkoły, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

Ściany konstrukcyjne gr. 1 ½ cegły murowane z cegły pełnej.

Ścianki działowe gr. 12 cm i gr. 6 cm murowane z cegły dziurawki.

Strop prefabrykowany z płyt kanałowych.

Schody monolityczne wylewane.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi wejściowe do budynku typowe, drewniane, pełne zawieszone na ościeżnicach metalowych. Stolarka okienna i drzwi na taras z profili PCV.

Tynki wewnętrzne cem-wap., kat. III.

Okładziny wewnętrzne ścian:

- płytki ceramiczne w sanitariatach i kuchni wokół urządzeń sanitarnych,

- lamperie olejne w kuchni i na korytarzach,

- malowanie emulsyjne pozostałej powierzchni ścian i stropów.

Posadzki:

- wykładziny rulonowe z PCV,

- lastrykowe w sanitariatach,

- Opis projektowanych robót remontowych.

- Roboty rozbiórkowe (rozebranie ścianek, filarów, zerwanie posadzek).

- Montaż ościeżnic, skrzydeł drzwiowych.

- Wykonanie posadzek z płytek kamionkowych i wykładzin tekstylnych.

- Wykonanie tynków wewnętrznych, szpachlowanie, malowanie ścian i sufitów, wykonanie sufitów podwieszonych

- Instalacja kanalizacyjna, przewidziany zakres robót obejmuje:

- montaż misek nowych urządzeń instalacji kanalizacji sanitarnej, w tym umywalek ceramicznych, ceramicznych muszli ustępowych (urządzenia typu kompakt),

- wymiana na podejścia kanalizacyjne z rur PCV do nowych urządzeń,

- wymiana odcinków rur wewnętrznej kanalizacji sanitarnej na nowe z PCV,

- Instalacja wodociągowa, przewidziany zakres robót obejmuje:

- wymiana baterii umywalkowych,

- Instalacje elektryczne:

- demontaż istniejących opraw oświetleniowych włączników i gniazdek w pomieszczenia przedszkola i zaplecza kuchennego, sanitarnego i gospodarczego,

- wymiana okablowania wewnętrznego budynku na przewody z miedzi układane w rurach osłonowych (peszlach) podtynkowo,

- wymiana osprzętu elektrycznego: puszek instalacyjnych podtynkowych, gniazd wtyczkowych, włączników oświetlenia,

- montaż nowych opraw oświetleniowych, rastrowych, przykręcanych do sufitu, do źródeł światła 4x18W (świetlówki),

- przełożenie centralki instalacji alarmowej,

- wykonanie badań i pomiarów nowej instalacji,