ZS GD 3201.1.1.2013

Załącznik Nr 2

- OPIS TECHNICZNY

dla zadania pn.: Modernizacja pomieszczeń mieszkania służbowego  pod potrzeby  oddziału przedszkolnego utworzonego przy Zespole Szkół Nr 4 w Ropczycach  w ramach projektu „Dobry start w edukację”, nr POKL.09.01.01-18-012/13 realizowanym przez Gminę Ropczyce / Zespół Szkół     w Gnojnicy Dolnej w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.1., Poddziałanie  9.1.1  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

- Opis stanu istniejącego.

Istniejący budynek szkoły, piętrowy, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej.

Ściany konstrukcyjne gr. 1 ½ cegły murowane z cegły pełnej.

Ścianki działowe gr. 12 cm i gr. 6 cm murowane z cegły dziurawki.

Strop prefabrykowany z płyt kanałowych.

Schody monolityczne wylewane.

Stolarka drzwiowa wewnętrzna i drzwi wejściowe do budynku typowe, drewniane, pełne zawieszone na ościeżnicach metalowych. Stolarka okienna i drzwi na taras z profili PCV.

Tynki wewnętrzne cem-wap., kat. III.

Okładziny wewnętrzne ścian:

- płytki ceramiczne w sanitariatach i kuchni wokół urządzeń sanitarnych,

- lamperie olejne w kuchni i na korytarzach,

- malowanie emulsyjne pozostałej powierzchni ścian i stropów.

Posadzki:

- wykładziny rulonowe z PCV,

Budynek wyposażony jest w wewnętrzne instalacje:

- wodociągową z rur stalowych układanych podtynkowo,

- kanalizacyjną z rur żeliwnych,

- urządzenia kanalizacji sanitarnej: ceramiczne umywalki i miski ustępowe,

- elektryczną, oprawy oświetleniowe, kontakty i gniazdka, pojemnościowy podgrzewacz wody,

- Opis projektowanych robót remontowych.

Przewidziany zakres robót obejmuje:

- Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej  -  rozebranie istniejących ścianek działowych, rozebranie istniejących posadzek z wykładziny PCV wraz z warstwami wyrównawczymi i izolacjami,

- Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych,

- Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi, zmywalnymi,  powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania,

- Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł  -  obsadzenie parapetów z aglomarmuru

- Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W – przelotowych,

- Modernizacja instalacji elektrycznej,

- Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu. Tynk mozaikowy CT 77; ściany płaskie i powierzchnie poziome; żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

- Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką,

- Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa  -  umywalka z szafką,

- Ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2.