Załącznik nr 5 do SIWZ

PRZEDMIAR ROBÓT

zadania p.n. „Budowa budynku wielofunkcyjnego w Brzezówce – etap II”.

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | ilość | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 1.1 |  | ROBOTY NAPRAWCZE BUDYNKU, ROBOTY BETONOWE I MUROWE, PRACE ZIEMNE |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0203-04 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, zbrojone ławy i stopy fundamentowe ( Lub naprawa masami renowacyjnymi do betonu np: Asocret-pcc ) | m3 |  |  |
|  |  | 0.70 | m3 | 0.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.700 |
| 2 | KNR 4-01 0203-03 | Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ściany o grubości ponad 20 cm ( Lub naprawa masami renowacyjnymi do betonu np: Asodur-ih, Aquafin p4 ) | m3 |  |  |
|  |  | 1.1 | m3 | 1.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.100 |
| 3 | KNR 4-01 1305-08 | Przecinanie poprzeczne stali palnikiem, pręty okrągłe, średnica do 20 mm- ANALOGIA- ''lasze'' | szt |  |  |
|  | Analogia - "lasze" | 460 | szt | 460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 460.00 |
| 4 | KNR 4-01 0619-03 | Odgrzybianie powierzchni z cegły przy użyciu szczotek stalowych, ściany łatwo dostępne, ponad 5 m2-oczyszczenie ławy fundamentowej pod izolację z papy | m2 |  |  |
|  |  | 39.42*4*0.3+14.28*4*0.3+24*0.4 | m2 | 74.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.040 |
| 5 | KNR 4-01 0601-0302 | Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, izolacja dwoma warstwami papy asfaltowej termozgrzewalnej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej o grubości ok. 2 cm + środek wodoszczelny | m2 |  |  |
|  |  | 39.42*4*0.3+14.28*4*0.3+24*0.4 | m2 | 74.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 74.040 |
| 6 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III | m3 |  |  |
|  |  | 2.10*0.30*0.60+1.05*0.3*0.6+1.20*0.30*0.8 | m3 | 0.855 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.855 |
| 7 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 |  |  |
|  |  | 0.3*0.10*3.15 | m3 | 0.095 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.095 |
| 8 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton B10 | m3 |  |  |
|  |  | 0.3*0.10*3.15 | m3 | 0.095 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.095 |
| 9 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m-beton B 20 | m3 |  |  |
|  |  | 0.30*3.15*0.3+1.20*0.3*0.8 | m3 | 0.572 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.572 |
| 10 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm | t |  |  |
|  |  | 0.03 | t | 0.030 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.030 |
| 11 | KNR 2-02 0604-05 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m2 |  |  |
|  |  | 0.30*3.15 | m2 | 0.945 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.945 |
| 12 | KNR 2-02 0105-01 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości do 4.5 m z cegieł na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubości 1 ceg. | m2 |  |  |
|  |  | 2.49*2.6-1.0*2.05 | m2 | 4.424 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.424 |
| 13 | KNR 2-02 0120-02 | Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. | m2 |  |  |
|  |  | 1.30*2.6+2.10*2.60-(0.90*2.05*2)+1.20*1.05+3.11*3.40-(0.9*2.05*2+1*0.05) | m2 | 13.244 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.244 |
| 14 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych | m |  |  |
|  |  | 7*1.20 | m | 8.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.400 |
| 15 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - z zastosowaniem pompy do betonu, schody do garażu-beton B 20 | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu- beton B 20 Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | 2 | m2 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 17 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm-zbrojenie schodów | t |  |  |
|  |  | 0.050 | t | 0.050 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.050 |
| 18 | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach | m2 |  |  |
|  |  | 15 | m2 | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 19 | KNR 4-01 0212-02 | Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | 0.5 | m3 | 0.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.500 |
| 20 | KNR-W 2-01 0119-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek-obniżenie terenu przed budynkiem | m2 |  |  |
|  |  | 200 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 21 | KNR-W 2-01 0119-02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3 | m2 |  |  |
|  |  | 200 | m2 | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 1.2 |  | STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA ZEWNĘTRZNA |  |  |  |
| 22 | KNR 0-19 1023-0301 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, do 1,0 m2, osadzanie na kotwach, kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, okna O1 | m2 |  |  |
|  | O1 | 0.9*0.9*11 | m2 | 8.910 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.910 |
| 23 | KNR 0-19 1023-0901 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,0 m2, osadzanie na kotwach,kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, okna O2 | m2 |  |  |
|  | O2 | 0.9*1.8*4 | m2 | 6.480 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.480 |
| 24 | KNR 0-19 1023-1001 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, do 2,5 m2, osadzanie na kotwach,kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, okna O3 | m2 |  |  |
|  | O3 | 2.36*0.9*9 | m2 | 19.116 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.116 |
| 25 | KNR 0-19 1023-1101 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach,kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, górne kwatery z cięgnami otwierane z poziomu podłogi, okna O4 i O5 | m2 |  |  |
|  | O4+O5 | 1.8*2.1*5+13*2.36*2.1 | m2 | 83.328 |  |
|  | Górne kwatery z cięgnami |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 83.328 |
| 26 | KNR 0-19 1023-1101 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5 m2, osadzanie na kotwach, kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, górne kwatery z cięgnami otwierane z poziomu podłogi, okna O6 ( szyba bezpieczna P2) | m2 |  |  |
|  | O6 | 2.36*3.0*6 | m2 | 42.480 |  |
|  | Górne kwatery z cięgnami |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.480 |
| 27 | KNR 0-19 1023-0401 | Okna i drzwi balkonowe z PCV z obróbką obsadzenia, okna uchylne jednodzielne, ponad 1,0 m2, osadzanie na kotwach, kolor biały, wyp. w nawiewniki higrosterowane, ( okno w wykuszu dachu ) O7 | m2 |  |  |
|  | O7-indywidualne wykonanie | 1.5*1.8 | m2 | 2.700 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.700 |
| 28 | KNR 0-19 1024-0601 | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi, wyk. z profili ciepłych, szkło bezpieczne, laminowane od wewnątrz, wyposażone w samozamykacze. drzwi Pz3 | m2 |  |  |
|  |  | 1.12*3.0*1 | m2 | 3.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.360 |
| 29 | KNR 0-19 1024-0801 | Okna, drzwi i ścianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 1-komorowymi, wyk. z profili ciepłych, szkło bezpieczne, laminowane od wewnątrz, wyposażone w samozamykacze, drzwi Pz1 Pz2 Pz4 | m2 |  |  |
|  | Pz1 | 1.9*3.0*1 | m2 | 5.700 |  |
|  | Pz2 | 2.13*3.0*1 | m2 | 6.390 |  |
|  | Pz4 | 1.60*2.1*1 | m2 | 3.360 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.450 |
| 30 |  | Brama segmentowa garażowa - ocieplona z napedem elektrycznym zasilana 3-fazowo, z możliwościa otwierania sposobem ręcznym, z fotokomórką z mechanizmem blokady bezpieczeństwa wraz z niezbędna konstrukcją do zamontowania prowadnic | m2 |  |  |
|  |  | 3.6*3.6 | m2 | 12.960 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.960 |
| 1.3 |  | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE WEWNĘTRZNE BUDYNKU |  |  |  |
| 31 | KNR-W 2-02 2119-0201 | Parapety, półki, lady i nakrywy, grubość do 3 cm, szerokość do 40 cm, parapety z aglomarmuru | m |  |  |
|  |  | 11*1.0+4*1.90+9*2.46+5*1.90+13*2.46+6*2.46 | m | 96.980 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.980 |
| 32 | KNR 2-02 0803-03 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III-parter | m2 |  |  |
|  | Parter ściany nowe | 282.36+127.71*2+94.233*2+161.679*2+20.55*2+(22.722+0.892+2.565+0.676)/0.38*2.2 | m2 | 1246.180 |  |
|  | Elementy żelbetonowe | 180.0 | m2 | 180.000 |  |
|  | Schody | 150.0 | m2 | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1576.18 |
| 33 | KNR 2-02 0803-06 | Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III- parter | m2 |  |  |
|  |  | 487.40 | m2 | 487.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 487.40 |
| 34 | KNR 2-01 0307-02 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)- przyziemie | m3 |  |  |
|  | Piwnice | 423.75*0.3 | m3 | 127.125 |  |
|  | Garaż | 49.20*0.50 | m3 | 24.600 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151.725 |
| 35 | KNR 2-01 0307-05 | Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu I-II)-przyziemie Krotność = 2 | m3 |  |  |
|  |  | 151.725 | m3 | 151.725 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 151.725 |
| 36 | KNR 2-02 1101-0703 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka | m3 |  |  |
|  | Piwnica | (423.75)*0.15+49.20*0.20 | m3 | 73.403 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 73.403 |
| 37 | KNR 2-02 1101-0104 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, B 10 z dodatkiem srodka wodoszczelnego | m3 |  |  |
|  |  | (423.75)*0.12 | m3 | 50.850 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.850 |
| 38 | KNR 2-02 1101-0104 | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - BETON C25/30 zbrojony włóknem rozproszonym | m3 |  |  |
|  |  | 49.20*0.20 | m3 | 9.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.840 |
| 39 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne-poziom parteru | szt |  |  |
|  |  | 32 | szt | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.000 |
| 1.4 |  | ELEWACJA BUDYNKU-DOCIEPLENIE PIWNIC, DRENAŻ |  |  |  |
| 40 | KNR 4-01 0102-02 | Wykopy wąskoprzestrzenne nieumocnione o szerokości dna do 1,5 m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5 m, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | (39.43*2+14.28+15.62+0.90*2+1.65+3.0+1.20*2)*1.50*1.2*1.05 | m3 | 222.283 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 222.283 |
| 41 | C 1 0402-03 | Roboty przygotowawcze, oczyszczenie powierzchni murów i stropów od spodu przy użyciu szczotek stalowych, oczyszczenie pow. ścian w miejscach łatwo dostępnych o pow. ponad 5 m2 | m2 |  |  |
|  |  | (39.43*2+14.28+15.62+0.90*2+1.65+3.0+1.20*2)*1.50*1.05 | m2 | 185.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.236 |
| 42 | KNR 0-40 0213-01 | Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - gruntowanie muru bez hydroizolacji np: Kiesol z woda 1:1 | m2 |  |  |
|  |  | 185.236 | m2 | 185.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.236 |
| 43 | KNR 0-40 0213-0303 | Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji, np :emulsją Sulfiton K2 Dickbeschichtung | m2 |  |  |
|  |  | 185.236 | m2 | 185.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.236 |
| 44 | KNR 0-23 2612-01 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie płyt styropianowych do ścian ( STYROPIAN XPS300 - gr. 10cm)- np : klej K2 Dickbeschichtung | m2 |  |  |
|  |  | 185.236 | m2 | 185.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.236 |
| 45 | KNNRW 3 0207-01 | Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni | m2 |  |  |
|  |  | 185.236 | m2 | 185.236 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.236 |
| 46 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 222.283-185.236*0.10-14.00 | m3 | 189.759 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 189.759 |
| 47 | KNR-W 2-18 0408-02 | Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm | m |  |  |
|  |  | 11 | m | 11.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 11.000 |
| 48 | KNR-W 2-18 0408-01 | Rura drenarska o śr. zewn. 113 mm | m |  |  |
|  |  | 140.2 | m | 140.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 140.200 |
| 49 | KNNR 4 1417-01 | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm | szt |  |  |
|  |  | 12 | szt | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 50 | KNNR 4 1413-01 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. |  |  |
|  |  | 1 | stud. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 51 | KNR 2-01 0610-02 | Drenaż - podsypka i obsypka filtracyjna ze żwiru o granulacji 2-16 mm w gotowym suchym wykopie | m3 |  |  |
|  |  | 140*0.1 | m3 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 52 | KNR 2-02 0204-01 | Beton pod studzienki o objętości do 0,5 m3 | m3 |  |  |
|  |  | 2.0 | m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 53 | KNR-W 2-02 0606-02 | Zabezpieczenie drenażu przed zamuleniem z geowłokniny o gramaturze 200-250 g/m2 | m2 |  |  |
|  |  | 140*1.1 | m2 | 154.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 154.000 |
| 54 | KNR 2-01 0120-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym- analogia | km |  |  |
|  |  | 0.001 | km | 0.001 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.001 |
| 55 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 |  |  |
|  |  | 14 | m2 | 14.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.000 |
| 56 | KNNR 1 0210-02 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II | m3 |  |  |
|  |  | 9.8 | m3 | 9.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.800 |
| 57 | KNNR 1 0307-02 | Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 1.2 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 58 | KNNR 4 1411-01 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm- piasek | m3 |  |  |
|  |  | 12*0.15 | m3 | 1.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.800 |
| 59 | KNNR 4 1411-02 | Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 2x 15 cm - piasek | m3 |  |  |
|  |  | 12*0.4-(12*0.16) | m3 | 2.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.880 |
| 60 | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV | m3 |  |  |
|  |  | 9.8 | m3 | 9.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.800 |
| 61 | KNNR 1 0205-04 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi | m3 |  |  |
|  |  | 1.2 | m3 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 2 |  | INSTALACJE WOD-KAN |  |  |  |
| 2.1 |  | MONTAŻ RUROC. WODY ZIMNEJ - P.POŻ. |  |  |  |
| 62 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 25 mm | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 63 | KNNR 4 0106-04 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 32 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 64 | KNNR 4 0106-05 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 40 mm | m |  |  |
|  |  | 6 | m | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.00 |
| 65 | KNNR 4 0106-06 | Rurociągi stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Dn 50 mm | m |  |  |
|  |  | 28 | m | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.00 |
| 66 | KNNR 4 0115-03 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach stalowych, do hydrantów o połączeniu sztywnym, Dn 25 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 67 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 12+6+6+28 | m | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.00 |
| 68 | KNNR 4 0126-0401 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 65 mm | m |  |  |
|  |  | 52 | m | 52.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 52.00 |
| 2.2 |  | MONTAŻ RUROC. WODY ZIMNEJ - SOCJ.-BYT. |  |  |  |
| 69 | KNNR 4 0112-0102 | Rury do wody zimnej, z tworzyw sztucznych, PN 16 - 20x1,9 mm | m |  |  |
|  |  | 96 | m | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.00 |
| 70 | KNNR 4 0112-0202 | Przewody j.w. lecz fi 25 x 2,3 mm | m |  |  |
|  |  | 36 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 71 | KNNR 4 0112-0302 | Przewody j.w. lecz fi 32 x 3,0 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 72 | KNNR 4 0112-0402 | Przewody j.w. lecz fi 40 x 3,7 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 73 | KNNR 4 0112-0501 | Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 50 mm | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 74 | KNNR 4 0116-0101 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, do zaworów czerpalnych, baterii o połączeniu sztywnym, Fi_zew. 20 mm | szt |  |  |
|  |  | 10+16+4+2+1+14 | szt | 47.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 47.00 |
| 75 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 96+36+26+26+16 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 76 | KNNR 4 0127-0103 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 77 | KNNR 4 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm | m |  |  |
|  |  | 200 | m | 200.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 200.00 |
| 2.3 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW CENTALNEJ CIEPŁEJ WODY |  |  |  |
| 78 | KNNR 4 0112-0101 | Rurociągi z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 20 x 3,4 mm | m |  |  |
|  |  | 216 | m | 216.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 216.00 |
| 79 | KNNR 4 0112-0202 | Rurociągi z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 25 x 4,2 mm | m |  |  |
|  |  | 36 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 80 | KNNR 4 0112-0301 | Rurociągi z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 32 x 5,4 mm | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 81 | KNNR 4 0112-0401 | Rurociągi z tworzyw sztucznych na ścianach w budynkach niemieszkalnych, Fi_zew. 40 x 6,7 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 82 | KNNR 4 0121-0101 | Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 20 mm | szt |  |  |
|  |  | 28 | szt | 28.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 28.00 |
| 83 | KNNR 4 0121-0202 | Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 25 mm | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 84 | KNNR 4 0121-0401 | Punkty stałe, w rurociągach z tworzyw sztucznych, Fi_zew. 40 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 85 | KNNR 4 0116-0103 | Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z rur PP 20 x 1,9 do baterii | szt |  |  |
|  |  | 16+4+1 | szt | 21.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.00 |
| 86 | KNNR 4 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych | m |  |  |
|  |  | 216+36+16+26 | m | 294.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 294.00 |
| 87 | KNNR 4 0127-0103 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, próba zasadnicza (pulsacyjna) | m |  |  |
|  |  | 294 | m | 294.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 294.00 |
| 88 | KNNR 4 0127-03 | Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, dodatek za próbę w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi do 90 mm | m |  |  |
|  |  | 294 | m | 294.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 294.00 |
| 2.4 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW KANALIZACJI SANITARNEJ |  |  |  |
| 89 | KNR 4-01 0106-01 | Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonane wewnątrz budynku, z odrzuceniem na odległość do 3 m pod poziomy kanalizacyjne | m3 |  |  |
|  | dł.xszer.wys. | 134*0.8*1.0 | m3 | 107.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.20 |
| 90 | KNNR 4 1411-04 | Wykonanie podsypki gr. 15 cm, rurociągów PVC z piasku kopanego | m3 |  |  |
|  | dł.xszer.xwys. | 134*0.8*0.2 | m3 | 21.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.44 |
| 91 | KNR 4-01 0105-02 | Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm, grunt kategorii III | m3 |  |  |
|  |  | 107.20-21.44 | m3 | 85.760 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 85.76 |
| 92 | kalk. własna | Usunięcie ziemi z budynku | m3 |  |  |
|  |  | 21.44 | m3 | 21.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.440 |
| 93 | KNNR 1 0206-0201 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku sam. samowył. do 1 km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,25 m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55 kW, WYWÓZ ZIEMI ZBĘDNEJ - Z WYKOPÓW | m3 |  |  |
|  |  | 21.44 | m3 | 21.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 21.44 |
| 94 | KNNR 4 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 160 mm | m |  |  |
|  |  | 86 | m | 86.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 95 | KNNR 4 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 110 mm | m |  |  |
|  |  | 42 | m | 42.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 42.00 |
| 96 | KNNR 4 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnątrz budynków, na wcisk, Fi 75 mm | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 97 | KNNR 4 1009-12 | Rury ochronne PE 80 Fi 280 x 9,5 mm | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.00 |
| 98 | KNNR 4 0222-03 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 160 mm | szt |  |  |
|  |  | 3 | szt | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.00 |
| 99 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 40 mm | m |  |  |
|  |  | 16 | m | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 100 | KNNR 4 0208-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 50 mm | m |  |  |
|  |  | 46 | m | 46.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 46.00 |
| 101 | KNNR 4 0208-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 75 mm | m |  |  |
|  |  | 26 | m | 26.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.00 |
| 102 | KNNR 4 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi 110 mm | m |  |  |
|  |  | 86 | m | 86.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 103 | KNNR 4 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 50 mm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 104 | KNNR 4 0222-01 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 105 | KNNR 4 0222-02 | Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 106 | KNNR 4 0213-04 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 75 mm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 107 | KNNR 4 0213-05 | Rura wywiewna z PVC o połączeniu wciskowym, Fi 110 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 108 | KNNR 4 0213-04 | Zawory napowietrz.-odpowietrzające, Fi 50 mm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 109 | KNNR 4 0213-04 | Zawory napowietrz.-odpowietrzające, Fi 75 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 110 | KNNR 4 0213-05 | Zawory napowietrz.-odpowietrzające, Fi 110 mm | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.00 |
| 111 | KNNR 4 0218-01 | Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi 50 mm | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 112 | KNNR 4 0211-03 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm | szt |  |  |
|  |  | 10 | szt | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.00 |
| 113 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm | szt |  |  |
|  |  | 24 | szt | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.00 |
| 114 | KNNR 4 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC, na wcisk, Fi 40 mm | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.00 |
| 115 | KNNR 4 0224-0101 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych, wewnątrz budynków, wykonywane w gotowym wykopie, Fi 500 mm, głębokość 1,0 m -z włazem żeliwnym typ lekki | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 2.5 |  | MONTAŻ ARMATURY I OSPRZĘTU |  |  |  |
| 116 | KNNR 4 0142-02 | Szafka hydrantowa dł.70 cm, wys. 97 cm, gł. 25 cm wnękowa model "KOMBI" , z gaśnicą i węzem półsztywnym o dł. 30 m | kpl |  |  |
|  |  | 2 | kpl | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 117 | KNNR 4 0138-03 | Zawory hydrantowe, montowane we wnęce, Dn 25 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 2.6 |  | IZOLACJA TERMICZNA RUR INSTAL. WODY ZIMNEJ P.POŻ. |  |  |  |
| 118 | KNR 2-16 0306-01 | Anal. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm rur Fi 25 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.16*12 | m2 | 1.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.92 |
| 119 | KNR 2-16 0306-02 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm rur Fi 32 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.18*6 | m2 | 1.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.08 |
| 120 | KNR 2-16 0306-02 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.13 mm rur Fi 40 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.18*6 | m2 | 1.080 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.08 |
| 121 | KNR 2-16 0306-02 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 13 mm rur Fi 50 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.21*28 | m2 | 5.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5.88 |
| 2.7 |  | IZOLACJA TERMICZNA RUR INSTAL. C.C.W. |  |  |  |
| 122 | KNR 2-16 0306-01 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 20 mm, rur Fi 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.20*216 | m2 | 43.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 43.20 |
| 123 | KNR 2-16 0306-01 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr. 30 mm, rur Fi 25 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.29*36 | m2 | 10.440 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.44 |
| 124 | KNR 2-16 0306-01 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.30 mm, rur Fi 32 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.29*16 | m2 | 4.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.64 |
| 125 | KNR 2-16 0306-02 | Anal. Izolacja otulinami z pianki polietylenowej gr.40 mm, rur Fi 40 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.38*26 | m2 | 9.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 9.88 |
| 2.8 |  | TOWARZYSZĄCE ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 126 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów w stropach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm, pod piony kanalizacji sanitarnej | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 127 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów w stropach z betonu o powierzchni do 0,05 m2, beton żwirowy, grubość do 30 cm, pod piony wodociągowe | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.00 |
| 128 | KNR 4-01 0336-03 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły | m |  |  |
|  |  | 56 | m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.00 |
| 129 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/2 x 1/2 cegły-piony wodociągowe | m |  |  |
|  |  | 32 | m | 32.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 32.00 |
| 3 |  | INSTALACJA C.O. |  |  |  |
| 3.1 |  | MONTAŻ RUROCIĄGÓW |  |  |  |
| 130 | KNNR 4 0403-01 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 15 mm | m |  |  |
|  |  | 460 | m | 460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 460.00 |
| 131 | KNNR 4 0403-02 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 20 mm | m |  |  |
|  |  | 96 | m | 96.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 96.00 |
| 132 | KNNR 4 0403-03 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 25 mm | m |  |  |
|  |  | 86 | m | 86.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 86.00 |
| 133 | KNNR 4 0403-04 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 32 mm | m |  |  |
|  |  | 56 | m | 56.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 56.00 |
| 134 | KNNR 4 0403-05 | Rurociągi stalowe o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach, Dn 40 mm | m |  |  |
|  |  | 36 | m | 36.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 36.00 |
| 3.2 |  | MONTAŻ ARMATURY |  |  |  |
| 135 | KNNR 4 0412-06 | Zawór odpowietrzający automatyczny, Fi 15 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 136 | KNNR 4 0411-0301 | Zawór kulowy c.o. z gwintem wewn. Fi 20 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 137 | KNNR 4 0411-0501 | Zawór kulowy do c.o. Fi 32 mm | szt |  |  |
|  |  | 2 | szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.00 |
| 138 | KNR 2-17 0146-0201 | Czerpnie ścienne prostokątne, typ A, o wym. 500 x 220 mm | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.00 |
| 3.3 |  | BADANIA I URUCHOMIENIE INSTALACJI |  |  |  |
| 139 | KNNR 4 0406-0201 | Próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach niemieszkalnych, rura stalowa | m |  |  |
|  |  | 460+96+86+56+36 | m | 734.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 734.00 |
| 3.4 |  | ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE |  |  |  |
| 140 | KNR 7-12 0101-04 | Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do 3 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni B, rurociągi, í do 57 mm | m2 |  |  |
|  | Fi 15 mm | 0.07*460 | m2 | 32.200 |  |
|  | Fi 25 mm | 0.12*86 | m2 | 10.320 |  |
|  | Fi 32 mm | 0.13*56 | m2 | 7.280 |  |
|  | Fi 40 mm | 0.15*36 | m2 | 5.400 |  |
|  | Fi 20 mm | 0.09*96 | m2 | 8.640 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.84 |
| 141 | KNR 7-12 0105-04 | Odtłuszczanie, rurociągi | m2 |  |  |
|  |  | 63.84 | m2 | 63.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.84 |
| 142 | KNR 7-12 0201-0403 | Malowanie pędzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociągi, Fi do 57 mm | m2 |  |  |
|  |  | 63.84 | m2 | 63.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.84 |
| 143 | KNR 7-12 0209-0401 | Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociągi, Fi do 57 mm | m2 |  |  |
|  |  | 63.84 | m2 | 63.840 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 63.84 |
| 3.5 |  | IZOLACJA TERMICZNA |  |  |  |
| 144 | KNR 2-16 0306-01 | Anal.Izolacja otulinami z pianki polietylenowej- grubość 20 mm, rurociąg Fi 20 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.28*96 | m2 | 26.880 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26.88 |
| 145 | KNR 2-16 0306-01 | Anal.Izolacja otulinami j.w. grubość 30 mm, rurociąg Fi 25 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.29*86 | m2 | 24.940 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.94 |
| 146 | KNR 2-16 0306-02 | Anal.Izolacja otulinami j.w. grubość 30 mm, rurociąg Fi 32 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.32*56 | m2 | 17.920 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17.92 |
| 147 | KNR 2-16 0306-02 | Anal.Izolacja otulinami j.w. grubość 40 mm, rurociąg Fi 40 mm | m2 |  |  |
|  |  | 0.39*36 | m2 | 14.040 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14.04 |
| 4 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 4.1 |  | ROZDZIELNIE ELEKTRYCZNE |  |  |  |
| 148 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym | szt |  |  |
|  |  | 4 | szt | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 149 | KNR 4-03 1010-12 | Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym | szt |  |  |
|  |  | 250 | szt | 250.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250.000 |
| 150 | KNR 4-03 1014-02 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowej | m3 |  |  |
|  |  | 0.02 | m3 | 0.020 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.020 |
| 151 | KNR 4-03 1013-01 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0,25m2 | m2 |  |  |
|  |  | 1.2 | m2 | 1.200 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.200 |
| 152 | KNR 5-08 0401-08 | Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków rozporowych plastykowych w podłożu ceglanym | aparat |  |  |
|  |  | 4 | aparat | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 153 | KNR 5-08 0401-12 | Mechaniczne wykucie 4 otworów i osadzenie kołków kotwiących M10 w podłożu ceglanym | aparat |  |  |
|  |  | 3 | aparat | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 154 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - TG-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 155 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - TOs-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 156 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - TO-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 157 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - T1-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 158 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - TT-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 159 | KNR 5-14 0101-01 | Montaż przyścienny rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 20kg - WGp.poż.-bez wyposażenia | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 160 | KNNR 5 0401-01 | Montaż złącza kablowego ZK1a 200A (do oświetlenia zewnetrznego)-bez wyposażenia | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.2 |  | TRASY KABLOWE, RURAŻE, PRZEBICIA. |  |  |  |
| 161 | KNR 4-03 1001-01 | Mechaniczne kucie bruzd dla przewodów wtynkowych w podłożu ceglanym | m |  |  |
|  |  | 760 | m | 760.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 760.000 |
| 162 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 0.3 | m3 | 0.300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.300 |
| 163 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m |  |  |
|  |  | 760 | m | 760.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 760.000 |
| 164 | KNR 4-03 1003-01 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów |  |  |
|  |  | 25 | otworów | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 165 | KNR 4-03 1003-02 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów |  |  |
|  |  | 10 | otworów | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 166 | KNR 4-03 1003-06 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 25mm | otworów |  |  |
|  |  | 15 | otworów | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 167 | KNR 4-03 1003-07 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów |  |  |
|  |  | 12 | otworów | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 168 | KNR 4-03 1003-12 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 1 1/2cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów |  |  |
|  |  | 10 | otworów | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 169 | KNR 4-03 1003-17 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 cegieł w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 40mm | otworów |  |  |
|  |  | 6 | otworów | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 170 | KNR 4-03 1003-25 | Mechaniczne przebijanie otworów o długości do 2 1/2 cegły w ścianach lub stropach z cegły dla rur o średnicy do 100mm | otworów |  |  |
|  |  | 2 | otworów | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 171 | KNR 4-03 1004-14 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 80mm | otworów |  |  |
|  |  | 2 | otworów | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 172 | KNR 4-03 1004-15 | Mechaniczne przebijanie otworów długości do 30cm w ścianach lub stropach betonowych dla rur o średnicy do 100mm | otworów |  |  |
|  |  | 4 | otworów | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 173 | KNR 4-03 1001-30 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP36, RIS36, RL47 w podłożu betonowym | m |  |  |
|  |  | 49 | m | 49.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 49.000 |
| 174 | KNR 4-03 1001-23 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP29, RIS29, RL37 w podłożu ceglanym | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 175 | KNR 4-03 1001-17 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m |  |  |
|  |  | 54 | m | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 176 | KNR 5-08 0110-04 | Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na gotowych uchwytach - pa DVR 50 w posadzce (WG-TG) | m |  |  |
|  |  | 19 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 177 | KNR 5-08 0110-04 | Rury winidurowe o średnicy do 47mm układane na tynku na gotowych uchwytach - pa DVR 40 w posadzce (TG-ZK1) | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 178 | KNR 5-08 0109-08 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL36 | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 179 | KNR 5-08 0109-08 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 36mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL29 | m |  |  |
|  |  | 54 | m | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 180 | KNR 4-03 1001-09 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP16, RIS16, RL22 w podłożu ceglanym | m |  |  |
|  |  | 1460 | m | 1460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1460.000 |
| 181 | KNR 5-08 0109-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL19 | m |  |  |
|  |  | 1460 | m | 1460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1460.000 |
| 182 | KNR 5-08 0109-06 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 23mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL23 | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 183 | KNR 4-03 1014-01 | Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej | m3 |  |  |
|  |  | 1.4 | m3 | 1.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.400 |
| 184 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50mm | m |  |  |
|  |  | 54 | m | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 185 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m |  |  |
|  |  | 1460 | m | 1460.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1460.000 |
| 186 | KNR 5-08 0101-03 | Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - U18 | m |  |  |
|  |  | 130 | m | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 187 | KNR 5-08 0101-03 | Przykręcenie uchwytów pod rury winidurowe pojedyncze do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym - U22 | m |  |  |
|  |  | 25 | m | 25.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 25.000 |
| 188 | KNR 5-08 0110-01 | Rury winidurowe o średnicy do 20mm układane na gotowych uchwytach - RL18 | m |  |  |
|  |  | 130 | m | 130.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 130.000 |
| 189 | KNR 5-08 0110-02 | Rury winidurowe o średnicy do 28mm układane na gotowych uchwytach - RL22 | m |  |  |
|  |  | 22 | m | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 4.3 |  | WLZ-ty. |  |  |  |
| 190 | KNR 5-08 0204-05 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 16mm2 - 5LgY16 Krotność = 5 | m |  |  |
|  |  | 19 | m | 19.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 19.000 |
| 191 | KNR 5-08 0204-04 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm2 - 5LgY10 Krotność = 5 | m |  |  |
|  |  | 2 | m | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 192 | KNR 5-08 0204-04 | Wciąganie do rur przewodów izolowanych jednożyłowych o przekroju do 10mm2 - 5LgY6 Krotność = 5 | m |  |  |
|  |  | 54 | m | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 4.4 |  | OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNE |  |  |  |
| 193 | KNR 5-08 0301-20 | Mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w podłożu ceglanym | szt |  |  |
|  |  | 295 | szt | 295.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 295.000 |
| 194 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 60mm | szt |  |  |
|  |  | 185 | szt | 185.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 185.000 |
| 195 | KNR 5-08 0302-02 | Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2 | szt |  |  |
|  |  | 110 | szt | 110.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 110.000 |
| 4.5 |  | OPRZEWODOWANIE |  |  |  |
| 196 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 900 | m | 900.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 900.000 |
| 197 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY4x1,5 | m |  |  |
|  |  | 190 | m | 190.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 190.000 |
| 198 | KNR 5-08 0207-02 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 500 | m | 500.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 500.000 |
| 199 | KNR 5-08 0207-02 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY5x2,5 | m |  |  |
|  |  | 45 | m | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 200 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - YDYp3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 360 | m | 360.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 360.000 |
| 201 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - YDYp4x1,5 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 202 | KNR 5-08 0209-05 | Przewody kabelkowe płaskie o przekroju do 7,5mm2 układane w tynku w podłożu nie betonowym - YDYp3x2,5 | m |  |  |
|  |  | 340 | m | 340.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 340.000 |
| 4.6 |  | INSTALACJA ZASILANIA BRAMY GARAŻOWEJ |  |  |  |
| 203 | kalk. własna | Wykonanie instalacji siłowej zasiałania bramy garazowej | kpl. |  |  |
|  |  | 1 | kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 4.7 |  | INSTALACJA PRZYZYWOWA |  |  |  |
| 204 | KNR 4-03 1001-17 | Mechaniczne kucie bruzd dla rur RIP23, RIS21, RL28 w podłożu ceglanym | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 205 | KNR 5-08 0109-05 | Rury winidurowe karbowane (giętkie) o średnicy do 19mm układane pod tynkiem w podłożu nie betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd - RVKL19 | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 206 | KNR 4-03 1012-01 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm | m |  |  |
|  |  | 30 | m | 30.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30.000 |
| 207 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - YDY3x1,5 | m |  |  |
|  |  | 20 | m | 20.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20.000 |
| 208 | KNR 5-08 0207-01 | Wciąganie do rur przewodów kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm2 (12mm2 dla Al) w powłoce polwinitowej - UTP | m |  |  |
|  |  | 10 | m | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 4.8 |  | INSTALACJA OGROMOWA I POLĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH |  |  |  |
| 209 | KNR 5-08 0604-01 | Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o średnicy 10mm do dachu płaskiego krytego blachą - dFeZn8 | m |  |  |
|  |  | 60 | m | 60.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60.000 |
| 210 | KNR 5-08 0618-01 | Łączenie pręta o średnicy do 10mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych | szt |  |  |
|  |  | 22 | szt | 22.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 22.000 |
| 211 | KNR 5-08 0619-01 | Przykręcenie złączy rynnowych do rynny okapowej zamontowanej na dachu w instalacji uziemiającej | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 212 | KNR 4-03 1010-11 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 1,0dm3 w podłożu ceglanym | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 213 | KNR 4-03 1010-12 | Mechaniczne wykucie wnęki - za każdy następny dm3 do 5dm3 objętości wykutej wnęki w podłożu ceglanym | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 214 | KNR 4-03 1013-01 | Tynkowanie wnęk o powierzchni do 0,25m2 | m2 |  |  |
|  |  | 0.1 | m2 | 0.100 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.100 |
| 215 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż konstrukcji wraz ze skrzynką lub rozdzielnicą skrzynkową o masie do 10kg przez zabetonowanie w gotowych otworach | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 216 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych o połączeniu drut-płaskownik w instalacji uziemiającej | szt |  |  |
|  |  | 8 | szt | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 217 | KNR 5-08 0611-05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0,8m w gruncie kategorii III | m |  |  |
|  |  | 150 | m | 150.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 150.000 |
| 218 | KNR 5-08 0617-01 | Spawanie przewodów uziemiających wykonanych z bednarki o przekroju 120mm2 w wykopie | szt |  |  |
|  |  | 16 | szt | 16.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 16.000 |
| 219 | KNR 5-08 0620-01 | Montaż uchwytów uziemiających skręcanych na rurach o średnicy do100mm | szt |  |  |
|  |  | 15 | szt | 15.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15.000 |
| 4.9 |  | BADANIA I POMIARY |  |  |  |
| 220 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - pierwszy pomiar | szt |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 221 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji odgromowej - każdy następny pomiar | szt |  |  |
|  |  | 7 | szt | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 222 | KNP 18-13 1348-01 | Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100m | kpl |  |  |
|  |  | 1 | kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 223 | KNP 18-13 1348-02 | Badanie instalacji odgromowej o długości uziemienia otokowego do 100m - za każde następne rozpoczęte 100m | m |  |  |
|  |  | 50 | m | 50.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50.000 |